Приложение Г

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации зданий и сооружений, ведению электронного банка данных, формированию и мониторингу территориальных мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц

| Государственная программа по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы |  |  |  | Форма 1-БС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвентаризационная карточка общественного здания, сооружения |  |
| Месторасположение здания, сооружения |  |  |  |  |
| Область | Район, сельсовет | Населенный пункт | Улица | Дом/ корпус |
| Балансодержатель здания, сооружения | Наименование | ОКЮЛП |
| Организация (обособленное подразделение организации), индивидуальный предприниматель - пользователь здания, сооружения | Наименование | ОКЮЛП |
| Виды деятельности, осуществляемые пользователем в здании, сооружении |  |  |
| Год постройки |  |  | Назначение здания |  |  |
| Раздел 1. Участки и прилегающие территории |  |
| Элементы участка и прилегающей территории важных для безбарьерной среды | Требования по обеспечениб безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пешеходные пути от входа в подъезд здания до тротуаров прилегающих улиц и стоянки автотранспорта | Ширина пути движения: не менее 1,2 м [1] | 1004 |  |  |
|  | Высота перепадов уровней: не более 4 см [1] | 1008 |  |  |
|  | Поверхность покрытия пути: прочная, твердая, не допускающая скольжения [6] | 1012 |  |  |
| Площадки на пешеходных путях для остановки кресла-коляски или взрослого с детской коляской | Размер в плане: не менее 1,8 м х 0,9 м [1] | 1016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадки на пешеходных путях для разворота кресла-коляски или взрослого с детской коляской | Размеры в плане: не менее 1,8 м х 1,8 м [1] | 1020 |  |  |
| Опасные места на пешеходном пути | Опасные места на пешеходном пути ограждены [1] и выделены бортовым камнем высотой не менее 5 см [6] | 1024 |  |  |
| Участки пешеходных путей с продольным уклоном до 6% | Оборудуются двусторонними поручнями | 1028 |  |  |
| Участки пешеходных путей с продольным уклоном от 6% до 10% | Оборудуются двусторонними поручнями и горизонтальными площадками длиной не менее 1,8 м через каждые 12 м [1] | 1032 |  |  |
| Участки пешеходных путей с продольным уклоном более 10% на протяжении 12 м | Оборудуются лестницами [6] | 1040 |  |  |
| Лестницы на пешеходных путях | Число ступеней в марше: не менее 3 и не более 12 [1] | 1044 |  |  |
|  | Ширина каждой ступени: не менее 40 см [1] | 1048 |  |  |
|  | Высота каждой ступени: не более 12 см [1] | 1052 |  |  |
|  | Форма ступеней: одинакова по всей длине марша, подступенок вертикален, проступь горизонтальна, без выступов над подступенком [1] | 1056 |  |  |
|  | Наличие перил с двух сторон [1] | 1060 |  |  |
|  | Конструкция перил: двойные поручни на высоте 90 и 70 см. Длина поручня перил длиннее марша лестницы не менее чем на 30 см. Поперечное сечение поручня перил диаметром 3-5 см, при прямоугольном сечении толщина не более 4 см. Концы поручня перил загибаются вниз, при парном расположении соединяются между собой [6] | 1064 |  |  |
|  | Наличие ограничительных бортиков с обеих сторон лестницы высотой: не менее 5 см [6] | 1066 |  |  |
|  | После каждого марша- промежуточные горизонтальные площадки длиной не менее 1,8м [1] | 1072 |  |  |
|  | На подходах к маршам лестниц-горизонтальные площадки длиной не менее 1,8 м. Покрытие площадки контрастирует по материалу и цвету с покрытием пешеходных путей [1] | 1076 |  |  |
|  | Покрытие маршей и площадок твердое, прочное, шероховатое [1,6] | 1080 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лестницы дублируются пандусами, приспособленными для передвижения лиц на креслах-колясках и взрослых с детскими колясками [1] | 1084 |  |  |
| Пандусы на пешеходных путях | Ширина пандуса: не менее 1,2 м [4] | 1088 |  |  |
|  | Уклон наклонной части пандуса: не более 1:12 [4] | 1092 |  |  |
|  | Горизонтальные площадки в начале и в конце каждой наклонной части пандуса длиной не менее 1,8 м и шириной не менее ширины пандуса. При изменении направления пандуса размер площадки должен быть не менее 1,8 м х 1,8 м [1,6] | 1096 |  |  |
| Пандусы на пешеходных путях | Покрытие пандусов: твердое, прочное, шероховатое. Покрытие горизонтальных площадок перед началом пандуса контрастирует по материалу и цвету с покрытием пешеходных путей [1,8] | 1100 |  |  |
|  | Наличие перил с двух сторон [1] | 1104 |  |  |
|  | Конструкция перил: двойные поручни на высоте 90 и 70 см. Длина поручня перил длиннее марша лестницы не менее чем на 30 см. Поперечное сечение поручня перил диаметром 3-5 см, при прямоугольном сечении толщина не более 4 см. Концы поручня перил загибаются вниз, при парном расположении соединяются между собой [6] | 1108 |  |  |
|  | Наличие ограничительных бортиков с обеих сторон пандуса высотой не менее 5 см [1] | 1112 |  |  |
| Автостоянки | Наличие резервных мест для автомобиля инвалида при общем числе мест: до 100 - 4% мест (но не менее 1); 101-200 -3% мест; 201-1000 -2% мест; свыше 1000 - 20 мест + 1% на каждые 100 мест сверх 1000 [6] | 1116 |  |  |
|  | Расстояние от стоянок или резервных мест для их размещения до главных входов в здание не более 50 м [2] | 1120 |  |  |
|  | Размещение стоянки на площадке для парковки в непосредственной близости от выезда или выхода с площадки [2] | 1124 |  |  |
|  | Ширина стоянки: 2,5 м; длина: 5,5 м, для стоянок транспорта, управ-ляемого инвалидом с нарушениями функции ОДА, 3,5 м-8,0 м [2] | 1128 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение стоянки: разметка и специальный знак [2] | 1132 |  |  |
| Раздел 2. Входные узлы зданий для доступа физически ослабленных лиц (не менее одного в здание и каждое обособленное помещение) |
| Элементы входного узла здания | Требования по обеспечениб безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Входные двери (для доступа физически ослабленных лиц) | Ширина в свету: не менее 90 см [5] | 1136 |  |  |
|  | Максимальное усилие для открывания и закрывания дверей: не превышает 2,5 кг | 1140 |  |  |
|  | В полотнах входных дверей предусмотрены смотровые остекленные панели из закаленного или армированного стекла. Нижняя часть дверного полотна на высоту: 0,3 м защищена противоударной полосой [5] | 1144 |  |  |
|  | Нижняя часть панели распложена на высоте: не более 0,9 м от уровня пола [3] | 1148 |  |  |
|  | Высота порога: не превышает 2,5 см [5] | 1152 |  |  |
|  | Высота размещения дверных ручек: не менее 0,8 м и не более 1,1 м [5] | 1156 |  |  |
|  | Наличие визуального указателя [6] | 1160 |  |  |
| Крыльцо (для доступа физически ослабленных лиц) | Наличие перед входом горизонтальной площадки (крыльца) размером в плане: не менее 1,8 х 1,8 м [7] | 1164 |  |  |
|  | Размер крыльца оставляет свободным тротуар шириной: не менее 1,8м [1] | 1168 |  |  |
|  | Покрытие поверхности крыльца: нескользкое (ровное, твердое, шероховатое) [5] | 1172 |  |  |
|  | Наличие с внешнего края крыльца ограничительных бортиков высотой: не менее 5 см [5] | 1176 |  |  |
|  | Площадка крыльца защищена от атмосферных осадков навесом размером: не менее размера крыльца [5] | 1180 |  |  |
| Лестница крыльца (для доступа физически ослабленных лиц) | Высота каждой ступени лестницы не более 12 см, ширина не менее 40 см. Высота и ширина одинаковая по всей длине марша [6]. | 1184 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструкция перил: двойные поручни на высоте 0, 9 и 0,7 м. Длина поручня перил больше длины лестницы не менее, чем на: 30 см. Толщина поручня в месте обхвата рукой: не менее 3 см и не более 5 см [5] | 1188 |  |  |
|  | Наличие перил с двух сторон лестницы [1] | 1192 |  |  |
|  | Наличие ограничительных бортиков с обеих сторон лестницы высотой: не менее 5 см [5] | 1196 |  |  |
|  | Покрытие поверхности крыльца: нескользкое (ровное, твердое, шероховатое) [5] | 1200 |  |  |
|  | Лестница крыльца дублируется пандусом или подъемником в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша [6] | 1204 |  |  |
|  | Покрытие контрастными материалами первой и последней ступеней лестничного марша [6] | 1208 |  |  |
| Пандусы крыльца | Ширина пандуса: не менее 1,2 м [4,] | 1212 |  |  |
|  | В начале и в конце каждого подъема пандуса устроена горизонтальная площадка шириной: не менее ширины пандуса и длиной 1,8 м [5] | 1216 |  |  |
|  | При изменении направления пандуса устроена горизонтальная площадка размерами в плане: не менее 1,8 х 1,8 м [6] | 1220 |  |  |
|  | Уклон пандуса не превышает: 10% при его длине до 10 м; 6,5% при его длине 10-15 м; 5% при его длине свыше 15 м [6] | 1224 |  |  |
|  | Наличие перил с двух сторон пандуса. Конструкция перил: двойные поручни на высоте 0, 9 и 0,7 м. Длина поручня перил больше длины пандуса и не менее, чем на 30 см. Толщина поручня в месте обхвата рукой: не менее 3 см и не более 5 см [5] | 1228 |  |  |
|  | Наличие ограничительных бортиков с обеих сторон пандуса высотой не менее 5 см [5] | 1232 |  |  |
| Подъемник | Ширина: не менее 0,9 м; глубина: не менее 1,5 м [5] | 1236 |  |  |
| Тамбур входа, доступного инвалидам | Размеры тамбура в плане при прямом движении глубина: не менее 1,8м; ширина: не менее 2,2 м [5] | 1240 |  |  |
|  | Размеры тамбура в плане при движении с поворотом глубина не менее 2,2м, ширина не менее 2,2 м [5,8] | 1244 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие ступеней в тамбуре и на расстоянии: не менее 1,5м от тамбура [7] | 1248 |  |  |
| Раздел 3. Вертикальные коммуникации здания |  |
| Элементы вертикальных коммуникаций здания | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лестницы внутри здания | Число ступеней лестницы в марше: не менее 3-х и не более 16 [1] | 1252 |  |  |
|  | Высота каждой ступени лестницы: не более 15 см. Ширина: не менее 30 см. Высота и ширина ступеней одинакова по длине марша [6] | 1256 |  |  |
|  | Ширина марша: не менее 1,35 м [8] | 1260 |  |  |
|  | Наличие перил с двух сторон лестницы [5,8] | 1264 |  |  |
|  | Конструкция перил: двойные поручни на высоте 0, 9 и 0,7 м. [5,8] | 1268 |  |  |
|  | Длина поручня перил больше длины лестницы не менее, чем на 30 см [5] | 1272 |  |  |
|  | Толщина поручня перил в месте обхвата рукой не менее 3 см и не более 5 см | 1276 |  |  |
|  | По не примыкающим к стенам боковым краям лестницы, наличие ограничительных бортиков высотой не менее 5см [5] | 1280 |  |  |
|  | Покрытие контрастными материалами первой и последней ступеней лестничного марша [6] | 1284 |  |  |
|  | Покрытие лестницы: нескользкое (ровное, твердое, шероховатое) [5] | 1288 |  |  |
| Пандусы внутри здания (в местах перепада уровней пола более 4 см. устаиваются пандусы, (при невозможности) подъемники) | Ширина пандуса: 1,2 м [5] | 1292 |  |  |
|  | В начале и в конце каждого подъема пандуса устроена горизонтальная площадка шириной не менее ширины пандуса и длиной 1,8 м [5] | 1296 |  |  |
|  | При изменении направления пандуса устроена горизонтальная площадка размерами в плане не менее 1,8 х 1,8 м [7] | 1300 |  |  |
|  | Уклон пандуса не превышает: 10% при его длине до 10 м; 6,5% при его длине 10-15 м; 5% при его длине свыше 15 м | 1304 |  |  |
|  | Наличие перил с двух сторон пандуса | 1308 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Конструкция перил: двойные поручни на высоте 0, 9 и 0,7 м. Длина поручня перил больше длины пандуса и не менее, чем на 30 см. Толщина поручня не менее 3 см и не более 5 см [5] | 1312 |  |  |
|  | По не примыкающим к стенам боковым краям пандуса наличие ограничительных бортиков высотой: не менее 5 см [5] | 1316 |  |  |
|  | Покрытие поверхности пандуса: нескользкое (ровное, твердое, шероховатое) [5] | 1320 |  |  |
| Лифты | Наличие в здании лифта при размещении на втором и выше этажах помещений, предназначенных для оказания услуг населению, в том числе инвалидам, пользующихся креслами-колясками [6] | 1324 |  |  |
|  | Размерами кабины лифта ширина: не менее 1,1 м; глубина: не менее 1,5 м [5] | 1328 |  |  |
|  | Размеры кабины лифта (постоянное пребывание в здании) ширина: не менее 1,1 м; глубина: не менее 2,1 м [5] | 1332 |  |  |
|  | Величина перепада уровней между полом кабины лифта и уровнем пола этажа: не более 2,5 см [6] | 1336 |  |  |
|  | Задержка автоматического закрывания дверей лифта: не менее 5 сек [8] | 1340 |  |  |
|  | Вход в лифт размещен на уровне этажа [6] | 1344 |  |  |
|  | Кнопки управления лифтом размещены на высоте: нижняя не менее 0,85 м; верхняя: не более 1,1 м и на расстоянии: не менее 0,4 м от передней или задней части кабины [8]. Кнопки первого и последнего этажей выделяются цветом и формой | 1348 |  |  |

| Раздел 4. Горизонтальные коммуникации |  |
| --- | --- |
| Элементы горизонтальных коммуникаций здания | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коридоры | Ширина коридора при одностороннем движении: не менее 1,2 м [5] | 1352 |  |  |
|  | Ширина коридора при двустороннем движении: не менее 1,8м [5] | 1356 |  |  |
|  | Высота коридора: не менее 2,1 м [7] | 1360 |  |  |
| Двери в помещения для обслуживания населения | Ширина в свету: не менее 0,9 м [5] | 1364 |  |  |
|  | Высота порога: не более 2,5 см [5] | 1368 |  |  |
|  | Высота размещения дверных ручек: не менее 0,8 м; не более 1,1 м [5] | 1372 |  |  |
| Двери,в помещения для обслуживания, открывающиеся "к себе" | Глубина свободного пространства при открывании двери «к себе»: не менее 1,5 м [8] | 1376 |  |  |
|  | Ширина свободного пространства при открывании двери «к себе»: не менее 1,5 м [8] | 1380 |  |  |
| Двери,в помещения для обслуживания, открывающиеся "от себя" | Глубина свободного пространства при открывании двери «от себя»: не менее 1,2 м [8] | 1384 |  |  |
|  | Глубина свободного пространства при открывании двери «от себя»: не менее 1,5 м [8] | 1388 |  |  |
| Визуальные указатели (пиктограммы) направления движения внутри здания | Наличие визуального указателя [8,6] | 1392 |  |  |
| Раздел 5. Санитарно-гигиенические помещения |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Туалеты | Наличие в туалетах общего пользования не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов-колясочников | 1396 |  |  |
| Кабины в туалетах, оборудованные для инвалидов-колясочников | Ширина кабины: не менее 1, 65 м [5] | 1400 |  |  |
|  | Глубина кабины: не менее 1,8 м [5] | 1404 |  |  |
|  | Дверь открывается наружу [7] | 1408 |  |  |
|  | Кнопка вызова персонала на высоте: не более 0,9 м [7] | 1412 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наличие внутри кабины горизонтального поручня на высоте: не более 0,75 м. Длина поручня: не менее 0,9 м. Диаметр поручня: 3-4 см. Поручень удален от стены: 4-5см [7] | 1416 |  |  |
|  | Сиденье унитаза размещено на высоте: не менее 0,45 м и не более 0,6 м [7] | 1420 |  |  |
|  | Писсуар размещен на высоте: не более 0,4 м над уровнем пола [7] | 1424 |  |  |
|  | Умывальник размещен на высоте: не более 0,8 м . Под умывальником имеется свободное пространство для подъезда кресла-коляски на высоте: не менее 0,6 м [7] | 1428 |  |  |
|  | Высота размещения нижнего края электрополотенца: не более 0,8 м [7] | 1432 |  |  |
|  | Высота размещения нижнего края зеркала: не более 0,8 м [7] | 1436 |  |  |
|  | Высота размещения нижнего края держателя туалетной бумаги: не более 0,8 м [7] | 1440 |  |  |
|  | Высота размещения нижнего края крючка или вешалки: не более 1,3 м [7] | 1444 |  |  |
|  | Наличие визуального указателя [7] | 1448 |  |  |
| Душевые | Наличие в помещениях общих душевых не менее одной кабины, оборудованной для инвалидов-колясочников [7] | 1452 |  |  |
| Кабины в общих душевых, оборудованные для инвалидов-колясочников | Ширина кабины: не менее 1,55 м [7] | 1456 |  |  |
|  | Глубина кабины: не менее 1,6 м [6] | 1460 |  |  |
|  | Наличие двойных горизонтальных поручней: на высоте 0,6 и 0,9 м [7] | 1464 |  |  |
|  | Наличие вертикальных поручней на высоте: не более 0,75 м [7] | 1468 |  |  |
|  | Душ оборудован стационарным (или откидным) сиденьем на высоте: 0,5 м. Длина сиденья: не менее 0,5 м. Ширина сиденья: не менее 0,5 м [7] | 1472 |  |  |
|  | Краны размещены на высоте: не более 1,3 м [7] | 1476 |  |  |
|  | Наличие визуального указателя [7] | 1480 |  |  |

| Раздел 7. Оборудование и мебель |  |
| --- | --- |
| Оборудование и мебель в зонах обслуживания | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество оборудования, мебели |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Столы (предприятий общепита или комнат для принятия пищи) | Свободное пространство около стола размер в плане:0,9х1,5м [8]: | 1494 |  |  |
| Прилавки в гардеробах, регистратурах, справочных | Ширина: 0,3 –0,45 м; высота 0,8-1,2 м; длина 0,9 м [7] | 1484 |  |  |
| Билетные, торговые автоматы | Высота размещения отверстия: не менее 0,8 м, не более 1,1 м [8] | 1488 |  |  |
| Гардеробы самообслуживания, в изолированном помещении | Расстояние между вешалками и стеной: не менее 1,5 м. Высота размещения крючков: не более 1,6 м. Наличие скамей для одевания шириной: не менее 0,6 м. Ширина проходов между скамьями: не менее 1,2 м [8] | 1492 |  |  |
| Раздел 8.Функциональные зоны, специализированные помещения и места обслуживания |
| 8.1. Здания для воспитания, образования, подготовки кадров |  |  |  |
| Учебные помещения | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учебные классы с учащимися - инвалидами | Учебные места инвалидов оборудованы одноместными столами [9] | 1496 |  |  |
| Учебные классы с учащимися, передвигающимися на креслах-колясках | Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен: 1800×1800 мм [9] | 1500 |  |  |
|  | Ширина прохода между рядами столов: не менее 0,9 м [9] | 1504 |  |  |
|  | Расстояние между рядом столов и стеной с оконными проемами: не менее 0,5 м [9] | 1508 |  |  |
|  | Расстояние между рядами столов и стенами без оконных проемов: не менее 1,0 м [9] | 1512 |  |  |
|  | Расстояние между столами в ряду: не менее 0,85 м [9] | 1516 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебные классы, используемые учащимися с недостатками зрения, дефектами слуха, а также с нарушением психического развития | Расстояние между рядами столов: не менее 0,6 м [9] | 1520 |  |  |
|  | Расстояние между столами в ряду: не менее 0,5 м [9] | 1524 |  |  |
|  | Расстояние между рядами столов и стенами без оконных проемов: не менее 0,7 м [9] | 1528 |  |  |
|  | Расстояние между рядом столов и стеной с оконными проемами: не менее 0,5 м [9] | 1532 |  |  |
|  | Площадь ученического стола для инвалида по зрению: не менее 1м ширины и 0,6 м глубины [9] | 1536 |  |  |
| Учебные кабинеты информатики, используемые учащимися с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата, дефектами слуха и нарушением интеллекта | Площадь на 1 учащегося (не менее): с недостатками зрения и поражением опорно-двигательного аппарата: 5 м2; с дефектами слуха и нарушением интеллекта: 4,5 м2 [9] | 1540 |  |  |
| Учебные мастерские, используемые инвалидами на креслах-колясках | Ширина основного прохода, а также расстояние между станками: не менее 1,6 м [9] | 1544 |  |  |
| 8.2. Здания и сооружения физкультурно- спортивные |
| 8.2.1. Учебно-тренировочные плоскостные сооружения |
| Сооружения (функциональные зоны, элементы) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плоскостные сооружения | Удаленность границ от всяких препятствий: не менее чем на 3 м | 1548 |  |  |
| Дорожки для бега | Ширина полосы ориентации вокруг дорожек для бега: не менее 2 м | 1552 |  |  |
|  | Полоса безопасности вдоль беговой дорожки со стороны зрительских мест шириной: не менее 1 м, а за ее пределами пространство шириной: не менее 3 м для размещения инвалидов в креслах-колясках | 1556 |  |  |
| Беговая дорожка на 100 м по прямой | Зона старта: 5 м; зона финиша: 25 м | 1560 |  |  |
| Игровые площадки (кроме теннисных) | Полоса безопасности по длинным сторонам шириной: не менее 2 м; по коротким (торцевым) сторонам:не менее 3 м [9] | 1564 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теннисные корты | Полоса безопасности по длинным сторонам: 4 м; по коротким: 6 м | 1568 |  |  |
| 8.2.2. Плавательные бассейны и ванны |
| Сооружения (функциональные зоны, элементы) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество соо-ружений (функ-циональных зон, элементов) |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытые плавательные бассейны | Наличие поручней вдоль стен бассейна высотой от пола: 0,9 м, а в бассейнах для детей: 0,5 м [9] | 1572 |  |  |
|  | Уклоны пандусов, примененных в зале бассейна: не более 1: 20 [9] | 1576 |  |  |
| Открытые плавательные бассейны | Наличие ограждений по внешнему периметру обходной дорожки вокруг открытого бассейна: высота не менее 1 м [9] | 1580 |  |  |
| Ванны бассейна | Обходная дорожка по периметру ванны ширина: не менее 2 м в крытых ваннах и 2,5 м у открытых ванн [9] | 1584 |  |  |
|  | Покрытие обходной дорожки: шероховатая плитка [9] | 1588 |  |  |
|  | Уклон в сторону трапа: не более 0,01 - 0,02 [9] | 1592 |  |  |
|  | Наличие лестниц для спуска и подъема в ванну шириной: не менее лестницы 0,9 м; проступей: 0,3 м. Высота подступенков: не более 0,14 м. Лестница должна иметь стационарные поручни [9] | 1596 |  |  |
|  | Наличие желоба или специальные подъемники для спуска и подъема в ванну инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата [9] | 1600 |  |  |
| Оздоровительно-терапевтические ванны размером 6×12 м | Глубина: 0,6 - 0,85 м [9] | 1604 |  |  |
| Плескательные ванны свободной формы для детей 6 - 12 лет | Глубина: 0,7 - 1,0 м [9] | 1608 |  |  |
| Ванны для обучения плаванию детей размером 6×10 м | Глубина: 0,6 - 1,35 м [9] | 1612 |  |  |
| Ванны для обучения плаванию взрослых размером 8×16,6 м | Глубина: 0,8 - 1,35м [9] | 1616 |  |  |
| Ванны для физкультурно-оздоровительного плавания размером 25×11 м | Глубина: 2 - 1,45 м [9] | 1620 |  |  |

| 8.2.3. Прочие помещения физкультурно-спортивных зданий и сооружений |
| --- |
| Функциональные зоны (помещения) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Помещения раздевальных | Наличие места для хранения кресел-колясок | 1624 |  |  |
|  | Наличие индивидуальных кабин. Площадь каждой: не менее 4 м2 ( из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками) [9] | 1628 |  |  |
|  | Наличие не менее двух индивидуальных шкафов для одежды, костылей и протезов высотой: не более 1,7 м [9] | 1632 |  |  |
|  | Наличие скамьи для переодевания длиной: не менее 3 м; шириной: не менее 0,7 м и высотой: не более 0,5 м. Ширина прохода между скамьями: не менее 1,8 м [9] | 1636 |  |  |
|  | Наличие душевых, доступных для инвалидов (одна душевая сетка на 3 занимающихся инвалидов, но не менее одной) [9] | 1640 |  |  |
| 8.2.4. Демонстрационные физкультурно-спортивные сооружения (с местами для зрителей) |
| Сооружения (функциональные зоны, элементы) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стадионы, спортивно-зрелищные залы | Количество мест для инвалидов в креслах-колясках: 2 % общей вместимости сооружения плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей [9] | 1644 |  |  |
|  | Места для размещения инвалидов на креслах-колясках имеют ограждающий барьер [9] | 1648 |  |  |
|  | Места для размещения инвалидов на креслах-колясках располагаются вблизи эвакуационных выходов [9] | 1652 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При расположении мест для инвалидов на горизонтальном участке пола в первом ряду ширина продольного прохода: не менее 1,2 м [9] | 1656 |  |  |
|  | При выделении зоны для инвалидов в последнем ряду зрительских мест ее глубину принимают: не менее 1,7 м (два ряда) [9] | 1660 |  |  |
| 8.3. Здания и сооружения здравоохранения |
| Функциональные зоны (помещения) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зал лечебных и грязевых ванн, включая раздевальную при нем | Не менее чем один из отсеков приспособлен для инвалида на кресле-коляске | 1664 |  |  |
| Кабинеты физиотерапии, посещаемые инвалидами: | Размер кабинета: не менее 3,2×3,3 м | 1668 |  |  |
|  | Наличие зоны разворота кресла-коляски: 1800*1800 [9] | 1672 |  |  |
|  | Размер кабины электросветолечения: не менее 2,2×2,2 м | 1676 |  |  |
| Массажный кабинет | Размер кабинета: не менее 3,5×3,1 м [7] | 1680 |  |  |
|  | Наличие зоны разворота кресла-коляски: 1800*1800 [9] | 1684 |  |  |
| Ванны в кабинете подводного массажа | Глубина: не менее 40 - 60 см [7] | 1688 |  |  |
|  | Наличие опорных скоб или поручень по периметру ванн [7] | 1692 |  |  |
| Раздевальные при помещениях лечебной физкультуры и душевых | Размеры помещения: не менее 3,0×6,0 м | 1696 |  |  |
|  | Свободные от напольного оборудования зоны диаметр: не менее 1,5 м | 1700 |  |  |
|  | Наличие пристенных поручней у скамей для раздевания [7] | 1704 |  |  |
| Входной узел детской поликлиники | Наличие помещения для хранения инвалидных и детских колясок [7] | 1708 |  |  |
| Вестибюль детской поликлиники | Наличие столов для пеленания грудных детей | 1712 |  |  |

| 8.4. Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений |
| --- |
| Функциональные зоны (помещения) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зрительные залы | При размещении инвалидов в креслах-колясках в рядах зрительских мест свободные поперечные проходы: не менее 1,2 м; продольные: 1,4 м [9] | 1716 |  |  |
| Залы кинотеатров и концертные залы | Количество мест для инвалидов-колясочников (роль сидений выполняют кресла-коляски) при вместимости: 50 -150 мест -2%; 150 - 300 мест-3%; 300 – 1000 мест-5%; более 1000 мест-20 мест [9] | 1720 |  |  |
| Театральные залы и цирки | Количество мест для инвалидов-колясочников (роль сидений выполняют кресла-коляски) при вместимости: 50 - 75 мест - 3; 76 - 100 мест - 4; 101 - 150 мест - 5 ; 151 - 200 мест - 6; 201 - 300 мест - 7 ; 301 - 400 мест - 8 ; 401 и более мест - 9 [9] | 1724 |  |  |
| Зрительные залы (общие требования) | При размещении инвалидов в креслах-колясках в рядах зрительских мест свободные поперечные проходы: не менее 1,2 м; продольные: 1,4 м [9] | 1728 |  |  |
|  | Места в партере инвалида на кресле-коляске (роль сидений выполняют кресла-коляски) размещаются в первом ряду [5] | 1732 |  |  |
|  | Площадь для размещения 1 инвалида на кресле-коляске в зале в плане: 0,9х1,5 м [5] | 1736 |  |  |
|  | Места для инвалидов по слуху оборудованы наушниками [8] | 1740 |  |  |
|  | Места для инвалидов группируются: не более 3-х в одном ряду [6] | 1744 |  |  |
|  | Места для инвалидов располагаются вблизи эвакуационных выходов [6] | 1748 |  |  |
| Лекционные залы | Количество мест для инвалидов-колясочников (роль сидений выполняют кресла-коляски) | 1752 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотечные помещения | Место читателя стол размером: 0,9х0,6х0,73 м; регулятор наклона поверхности стола; матовая поверхность; книгодержатель; настольная лампа с жестким закреплением [9] | 1756 |  |  |
|  | Специальный книжный стеллаж с наклонными полками на высоте: от 0,3 до 1,4 м от пола | 1760 |  |  |
| 8.5. Здания предприятий торговли |
| Функциональные зоны (помещения) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезды через расчетные узлы | Ширина: не менее 0,8 м [5] | 1764 |  |  |
| Проезды вдоль полок с открытой выкладкой товаров | Ширина: не менее 0,9 м [5] | 1768 |  |  |
| Полки стеллажей для выкладки товаров | При ширине прохода, позволяющем только боковое передвижение коляски вдоль полок, высота полок составляет от 0,4 м. до 1,2м . При возможности фронтального размещения покупателя на коляске по отношению к полке высота полок составляет От 0,25 м до 1,4 м. | 1772 |  |  |
| 8.6. Здания и сооружения транспортного назначения |  |  |  |
| Функциональных зоны (помещения) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код стро-ки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комнаты для отдыха пассажиров | 3% мест, но не менее: 1[6] | 1776 |  |  |
| Свободные зоны-накопители перед билетными кассами | Размер в плане: 3,0х4,0 м [9] | 1780 |  |  |
| Проходы между рядами ячеек автоматических камер хранения | Ширина: 2,1 м [9] | 1784 |  |  |
| Проходы в постах таможенного досмотра | Ширина из проходов: не менее 0,9 м [9] | 1788 |  |  |
| Расстояние между частью диванов или скамей в зале ожидания | Не менее: 2,7 м | 1792 |  |  |

| 8.7. Здания санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, гостиницы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функциональных зоны (помещения) | Требования по обеспечению безбарьерной среды [номер источника по библиографии] | Код строки | Количество элементов |
|  |  |  | всего | в т. ч. соответ-ствуют требова-ниям гр.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Специально оборудованные помещения (жилые номера) | 2% от общего количества номеров, но не менее 1 [6] | 1796 |  |  |
| Вестибюли: места для хранения прогулочных колясок | Площадь: 0,9х1,5 м для одной коляски [6] | 1800 |  |  |
| Место перед обеденным столом | Площадь: 0,9х1,5 м | 1804 |  |  |
| Руководитель организации________________ ___________________ |  |  |  |
|  |  | (подпись) (ФИО) |  |  |  |
| Дата____________ |  |  |  |  |  |

Приложение З

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации зданий и сооружений, ведению электронного банка данных, формированию и мониторингу территориальных мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц

Основные требования по заполнению инвентаризационных карточек

1 Инвентаризационная карточка общественного здания, сооружения 
(БС-1)

В общественном здании, сооружении для доступа физически ослабленных лиц должно быть не менее одного приспособленного входа в каждое обособленное помещение здания.

Описание общих элементов многопользовательского здания с общим входом производит  балансодержатель здания  или пользователь, занимающий наибольшую площадь.

На общественные здания и сооружения, пользователь здания (арендатор), имеющий отдельный вход, заполняет отдельную инвентаризационную карточку.

Остальные пользователи, каждый в отдельной карточке, описывают информацию по занимаемым площадям.

В графе 2, в квадратных скобках указан источник по библиографии (приложение И), номер которого соответствует СТБ.

Количество элементов, указанных в графе 5 не должно превышать  количество по строке графы 4.

Если элемент отсутствует, графу «Всего» не заполнять.

Инвентаризация зданий на снос не производится.

Приложение И

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации зданий и сооружений, ведению электронного банка данных, формированию и мониторингу территориальных мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц

БИБЛИОГРАФИЯ

# Нормативные документы, действующие в  Республике Беларусь

- ТКП 45-3.03.227-2010 (02250) «Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования»

- ТКП 45-3.01.116-2008 (02250) «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки»

- СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания»

- СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре»

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения. Изменения №7»

- СТБ 2030-2010 «Среда обитания  для физически ослабленных лиц. Основные положения»

Нормативные документы Российской Федерации

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных   групп населения

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.